## Slide 1
ADAIR
산불 현장 정보를 모으고, 판단하고, 함께 봅니다
▶ 인제 산불 영상 (약 25초) — 영상 삽입 위치
Notes: [핵심 메시지] 대형 산불에서는 불만이 아니라 정보와 자원도 함께 폭증한다.
[시간] 약 40초 (영상 25초 + 말 15초)
(영상 재생 — 말하지 않음)
2019년 4월, 강원도 인제 산불 영상입니다.
대형 산불에서는 불만 빠르게 번지는 게 아닙니다. 현장에서 확인해야 할 정보, 그리고 움직여야 할 자원도 함께 급격히 늘어납니다.
[연결] 그때 현장에서는 무엇이 가장 부족했을까요?

## Slide 2
02
2019년, 현장에서 부족했던 것은 ‘정보’였습니다
01
초기 현장정보
부족
재난 발생 초기부터
02
정보수집
전담인력 부재
모을 사람이 없었다
03
무전보고
의존
현장 확인 불가
→ 중복 지령 · 혼선
04
지휘 한계를
넘는 자원 집결
전국 응원 자원
동시 집결
2019 강원 산불백서 「강원 산불이 남긴 교훈」 pp.205–207 (1-3, 4-4, 2-2)
Notes: [핵심 메시지] 이 프로젝트는 실제 현장이 지적한 문제에서 출발했다.
[시간] 약 55초
저희는 2019년 강원 산불백서의 '강원 산불이 남긴 교훈'에서 출발했습니다.
백서는 재난 발생 초기부터 현장 정보 수집이 부족했고, 정보를 모을 전담 인력도 없었다고 적고 있습니다.
산불이 워낙 넓다 보니 상황실과 지휘관이 현장을 직접 확인할 수 없어서, 현장 대원의 무전 보고에 의지해 지휘했고, 그 결과 중복 지령과 혼선이 생겼습니다.
여기에 전국에서 응원 자원이 한꺼번에 모이면서, 관할 통제단이 지휘할 수 있는 수준을 넘는 인력과 장비가 집결했습니다.
백서는 이 밖에도 현장이 너무 넓어 방면별 지휘관 배치가 늦어졌고, 다른 지역에서 온 지원 인력이 그 지역 지리를 잘 몰랐으며, 전체 현장과 잔불 위치를 파악할 드론 같은 장비가 필요하다고 적고 있습니다.
즉 부족했던 건 불을 끌 장비만이 아니라, 지금 현장이 어떤지 알려 주는 '정보'였습니다.
[연결] 그럼 그 뒤로 소방은 어떻게 바뀌어 왔을까요?

## Slide 3
03
그 후 — 장비는 늘었고, 방향은 ‘통합’입니다
소방드론
676대
출동 4,623건
2024년 · 현장 정보 파악
무인소방로봇
현장 투입 시작
2026년 · 정보 수집·방수
AI·디지털
현장지휘체계
드론·로봇 정보
→ AI 분석
→ 자원 배치안
2026년 · 전환 추진 중
모은 정보를
판단 · 배정 · 공유
까지 하나로
이을 수 있을까?
소방청 보도자료 2025.2.26(소방드론) · 2026.2.25(무인소방로봇) · 2026.1.16(AI 기반 미래 소방체계)
Notes: [핵심 메시지] 문제는 그대로가 아니라, 장비는 늘었고 소방도 '통합'으로 가고 있다. ADAIR는 그 방향을 직접 해 봤다.
[시간] 약 50초
물론 2019년 이후 아무것도 바뀌지 않은 건 아닙니다.
소방드론은 2024년 말 전국 676대, 그해에만 4,623번 재난 현장에 출동했습니다. 올해 초에는 무인소방로봇도 실제 화재 현장에 들어가 정보 수집과 방수를 했습니다.
그리고 소방청은 올해 1월, 드론과 로봇이 모은 정보를 AI가 분석해 화재 확산 경로와 자원 배치안을 제시하는 'AI·디지털 기반 현장지휘체계'로 전환하겠다고 발표했습니다. 아직 추진 중인 방향입니다.
장비는 늘었습니다. 그렇다면 이렇게 모은 정보를, 판단하고 배정하고 공유하는 데까지 하나로 이을 수 있을까요?
[연결] 저희가 만든 ADAIR는 바로 이 질문을 시뮬레이션으로 직접 해 본 시스템입니다.

## Slide 4
04
ADAIR — 정보를 모으고, 판단하고, 함께 봅니다
UAV · UGV
현장 정보 수집
Orchestrator
판단 · 자원 배정
Web Dashboard
공통 상황 공유
정보수집 자동화 + 판단 통합 + 공통 관제
Notes: [핵심 메시지] 10초 안에 'ADAIR가 무엇인가'를 이해시킨다.
[시간] 약 40초
ADAIR는 세 층으로 되어 있습니다.
맨 아래에서 드론, 즉 UAV와 지상 무인차량 UGV가 현장 정보를 모읍니다.
가운데의 오케스트레이터가 그 정보를 바탕으로 무엇을 먼저 할지 판단하고, 어떤 자원을 보낼지 배정합니다.
그리고 웹 관제판에서 여러 사용자가 같은 상황을 같은 화면으로 봅니다. 실제 지형과 도로 위에 불과 자원이 함께 표시되기 때문에, 그 지역을 잘 모르는 지원 인력도 같은 지도를 보며 상황을 맞춰 볼 수 있습니다.
기존 지휘체계를 대체하자는 게 아니라, 반복적인 상황 확인과 정보 전달을 전화와 무전에만 의존하지 않도록 하자는 겁니다.
[연결] 그런데 이 구조에서 중요한 건, 한 번 배치하고 끝나는 게 아니라는 점입니다.

## Slide 5
05
배치하고 끝이 아닙니다 — 다시 보고, 다시 판단합니다
관측
UAV · UGV
환경 갱신
Environment
판단
위험 · Task 재평가
수행 가능성
Local Agent
Safety 검증
실행
자원 배정
Orchestrator
Web
Dashboard
모든 단계를
같은 화면에 공유
Notes: [핵심 메시지] ADAIR는 최적 배치를 한 번 계산하는 시스템이 아니라, 변화를 반영해 다시 판단하는 적응형 폐루프다.
[시간] 약 60초
ADAIR의 기본 동작은 이 고리입니다.
드론과 차량이 관측하면, 그 결과로 환경 상태를 갱신합니다. 갱신된 상태로 위험과 확산을 다시 보고, 필요한 임무를 새로 만들거나 기존 임무를 다시 평가합니다.
그다음 각 드론과 차량이 정말 갈 수 있는지 스스로 판단하고, Safety 검증을 통과해야 실행됩니다.
그리고 실행한 결과가 다시 관측으로 돌아옵니다.
예를 들어 바람이 바뀌어 불이 예상과 다른 방향으로 번지면, 그 관측 결과가 환경에 반영되고, 오케스트레이터는 그쪽을 다시 보는 임무를 새로 만들거나, 이미 내린 임무를 다시 평가합니다. 드론이 배터리 문제로 임무를 거절하면 다른 드론이 이어받습니다.
산불은 계속 바뀌고 자원 상태도 계속 바뀌기 때문에, 한 번 최적 배치를 계산하고 끝나는 게 아니라 이 고리를 계속 다시 돕니다. 이 모든 단계는 관제판에서 같이 보입니다.
[연결] 여기서 AI는 어디에 들어갈까요? 그리고 AI에게 이걸 다 맡겨도 될까요?

## Slide 6
06
AI에게 드론과 차량을 바로 맡겨도 될까?
LLM
계획 제안
결정론적 검증
형식 · 실제 ID · 입력 상태
Local Agent
수행 가능 여부 판단
Safety
실행 전 안전 검증
실행
자원 예약 · 명령 1회
AI의 역할
시스템의 역할
검증 실패 · 호출 실패
→ 규칙 기반 계획으로 대체
AI는 제안하고, 시스템이 검증한 뒤 실행합니다.
Notes: [핵심 메시지] AI는 제안만 하고, 실행 권한은 검증을 통과한 시스템에 있다. (가장 중요한 기술 슬라이드)
[시간] 약 90초
AI에게 드론과 차량을 바로 맡겨도 될까요? 저희의 답은 '아니요'입니다.
ADAIR에서 LLM이 하는 일은 두 가지입니다. 위험도가 비슷해서 규칙만으로는 순서를 정하기 어려운 임무들의 출동 순서를 제안하고, 불이 있을 것 같은 구역과 드론·차량별 관측 순서를 제안합니다.
하지만 LLM은 장비에 직접 명령하지 않습니다.
LLM이 낸 계획은 먼저 결정론적 검증을 거칩니다. 형식이 맞는지, 실제로 있는 임무와 자원과 구역만 썼는지, 지금 상태를 보고 만든 계획인지 확인합니다. 좌표나 위험 점수 같은 숫자는 아예 만들 수 없게 막아 두었습니다.
통과하면 각 드론과 차량이 정말 수행할 수 있는지 스스로 판단하고, 마지막으로 Safety 검증까지 통과해야 실행됩니다.
검증에 실패하거나 AI 호출이 실패하면, 멈추지 않고 규칙 기반 계획으로 대체합니다.
그래서 왜 AI를 쓰느냐고 물으신다면, 규칙으로 정하기 애매한 판단을 돕기 위해서이고, AI가 틀리면 어떻게 하느냐고 물으신다면, 틀린 제안은 실행 전에 걸러진다고 답할 수 있습니다.
AI는 제안하고, 시스템이 검증한 뒤 실행합니다.
[연결] 이렇게 판단된 결과는 실제로 어떻게 보일까요?

## Slide 7
07
현장정보와 대응자원을 하나의 화면에서
1
2
3
4
1 산불 · 피해 범위 2 바람 3 UAV · UGV 상태 4 총괄 임무 진행 · 2019 인제 산불 재현 시뮬레이션 화면
Notes: [핵심 메시지] 산불, 바람, 드론·차량 상태, 임무 진행을 한 화면에서 공유한다.
[시간] 약 45초
실제 ADAIR 관제 화면입니다. 2019년 인제 산불을 재현한 시뮬레이션입니다.
지도 위에 불이 탄 자리와 실제 위성으로 확인된 피해 범위가 겹쳐 보이고, 바람의 방향과 세기가 함께 표시됩니다.
드론과 차량이 지금 어디에 있고 어떤 상태인지, 그리고 오른쪽에는 오케스트레이터가 내린 임무가 어디까지 진행됐는지가 보입니다.
이 3D 화면 말고도, 2D 관제판에서는 지상 차량의 도착 예정 시간과 막힌 도로, 출동 상태를 표로 바로 볼 수 있습니다. 사용자 테스트에서도 출동 상태와 도착 예정 시간을 한 화면에서 보는 점이 편하다는 의견이 많았습니다.
상황실에서도, 지휘관도, 다른 지역에서 온 지원 인력도 같은 화면을 보면서 같은 상황을 이해할 수 있게 하는 것이 목표입니다.
[연결] 이 시스템은 다섯 명이 각자의 모듈을 맡아 하나로 연결했습니다.

## Slide 8
08
다섯 명이 하나의 폐루프를 나눠 만들었습니다
Web Dashboard · 시스템 통합 · 로그
이원규
Orchestrator · Safety
박수진 (+ UGV PX4 연동)
Environment
김은주 산불 · 기상 · 지형
UAV Agent
김동현
UGV Agent
박유홍
API 계약 · 통합 시험
으로 모듈 연결
Notes: [핵심 메시지] 다섯 명이 모듈을 나눠 맡고, API 계약과 통합 시험으로 하나의 폐루프로 연결했다.
[시간] 약 35초
김은주 님이 산불 확산과 기상, 지형을 다루는 환경 모듈을, 김동현 님이 드론 에이전트를, 박유홍 님이 지상 차량 에이전트를 맡았습니다.
이원규 님이 전체 시스템 통합과 관제판, 로그를 맡았고, 저 박수진이 오케스트레이터와 Safety, 그리고 차량의 PX4 연동을 맡았습니다.
각자 만든 모듈은 미리 정한 API 계약과 통합 시험으로 연결했고, GitHub에서 코드가 바뀔 때마다 통합 시험이 자동으로 돌도록 해서 서로의 변경이 전체 흐름을 깨지 않는지 확인했습니다.
[연결] 그럼 이 시스템이 실제로 어떻게 돌아가는지 보여드리겠습니다.

## Slide 9
09
관측
판단
배정
공유
재평가
ADAIR 최종 시연 영상 (약 75초)
영상 삽입 위치 — 클릭 재생
Notes: [핵심 메시지] 관측 → 판단 → 배정 → 공유 → 재평가가 실제로 이어지는 모습을 보여 준다.
[시간] 약 85초 (말 10초 + 영상 약 75초)
마지막으로 시연입니다. 산불이 발생하면 드론이 출동해 관측하고, 그 결과로 환경이 갱신되고, 지상 차량이 투입되고, 임무가 끝나면 복귀하는 흐름을 보시겠습니다.
(영상 재생 — 장면에 맞춰 짧게만 짚기: "지금 드론이 출동합니다", "관측 결과가 반영됐습니다", "지상 차량이 배정됐습니다", "임무를 마치고 복귀합니다")
[마무리 → 다음 슬라이드로 넘기며] 이상으로 ADAIR 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

## Slide 10
10
결과 요약
System Verification
GitHub Actions 통합 시험
팀 main 전 단계 통과 · 2026.10.14
PX4 · Gazebo 20분 통합 실행
1회 통과 · UGV 도로 이탈 0 · UAV 최소 지형 여유 85.2 m *
LLM 실호출 (Gazebo 통합)
1회 · 35.2초 · 검증 위반 0
UGV 실제 지형 주행
2.4 km 통과 · 보정 지형 월드 *
Project Completion
사용자 테스트
10명 · 현장 시연 피드백 (2026.10.6)
외부 접속
http://3.37.210.229:8080 · 발표 당일 운영
GitHub
소스 · 문서 · 시험 이력 github.com/Xn0w/Codyssey_M2-1
* 물리 시뮬레이션(PX4·Gazebo) 결과는 개인 작업 저장소(github.com/sujinpark50-gif/ADAIR) 기준 · 지정 시험 조건에서 확인
Notes: [용도] 시연 영상 뒤 "이상으로 발표를 마치겠습니다"라고 말할 때 화면에 남겨 두는 장. 따로 설명하지 않는다.
질문이 들어오면 해당 백업 슬라이드(A~F)로 이동.
주의: 배포 URL은 발표 당일 서버를 켠 뒤 다른 기기로 접속 확인. 안 되면 '외부 접속' 줄은 말로 언급하지 않는다.

## Slide 11
11
BACKUP
A. 시험 · 검증 상세
무엇을, 어디서, 어떤 조건으로 확인했는가
자동 통합 시험 (CI)
팀 main · GitHub Actions
IT-01·02 · INT-01~05 · 총괄 · 환경 시험 전 단계 통과 (10.14)
로컬 단위 시험
개인 저장소 · 10.14
총괄 434 passed (8 skipped: 실서버 필요) · UGV 161 passed
PX4 · Gazebo 통합
개인 저장소 · 10.11
UAV 1 + UGV 1, 1,082초, 수동 개입 0, UGV 이탈 0, 지형 여유 85.2 m
LLM 실호출
개인 저장소 · 10.11
관측 계획 1회 OK · 35.2초 · 위반 0 · 대체 없음
UGV 실제 지형
개인 저장소 · 10.14
2.4 km · 타일 이음매 통과 · 도착 오차 0.17 m
근거: docs/intergration/04(개인 저장소), ADAIR 시험 결과 공유(2026-10-11), GitHub Actions 실행 기록
Notes: Q: 실제로 검증했나? → 어디서(팀 main CI / 개인 저장소 PX4·Gazebo), 어떤 조건(지정 경로·1회)인지 구분해서 답한다.

## Slide 12
12
BACKUP
B. LLM 적용 구조와 대체 동작
무엇을 제안하나
· 출동 순서 추천 — 위험도가 비슷한 임무 묶음
· 관측 계획 — 예상 화재 구역 · 자원별 관측 순서
무엇을 못 하나
· 좌표 · 고도 · 위험 점수 생성 (출력 칸 없음)
· 장비 직접 명령 · Safety 우회
어떻게 검증하나
· 형식 · 자료형 · 입력 상태(state_version · hash)
· 입력에 있는 임무 · 자원 · 구역 ID만 · 중복 · 누락
실패하면
· 오류 목록으로 1회 재요청 → 그래도 실패 시 규칙 계획
· 60초 초과 · 호출 50회 초과 · 키 없음 → 규칙 계획
모델 gpt-5.5 (OpenAI 호환 API) · 대표 정상 통합 시연에서는 LLM 관측 계획을 끔 — 계획 지점까지의 UGV 경로가 사전 검증 경로가 아니므로
Notes: Q: 규칙이면 되지 왜 AI? → 규칙으로 순서·관측 구역을 정하기 애매한 경우의 판단 보조. Q: AI가 틀리면? → 실행 전 검증·평가·Safety에서 걸러지고 규칙으로 대체.

## Slide 13
13
BACKUP
C. 사용자 10명 피드백
현장 시연 · 2026.10.6 · 정성 평가 (제품 성능 · 사업성 입증 자료 아님)
좋았던 점
· 실제 지형 기반 지도와 산불 확산 표현
· 화재와 대응 자원을 한 화면에서 확인
· 출동 상태 · 도착 예정 시간(ETA) 표시
개선 요청 → 우선순위
1 현재 상황 · 임무 목적 요약
2 격자 번호 대신 실제 지명 병기
3 신고 → 출동 → 도착 → 복귀 타임라인
4 지도 클릭으로 위치 선택
5 풍향 화살표 · 드론 이동 목적 표시
근거: docs/common/ADAIR_사용자_피드백.md (참여자 식별정보 미기록) · 개선 항목은 계획 단계
Notes: Q: 사용자 테스트 했나? → 팀원 5명이 각자 2명씩, 서로 다른 10명. 개선 과제는 '계획' 상태라는 점을 분명히.

## Slide 14
14
BACKUP
D. 한계와 아직 검증하지 않은 것
관측 데이터
열화상은 실제 센서가 아닌 모의 데이터(SIMULATED)
UGV 주행
일부 교차로 · 지형 타일 경계 정지 조건 미해결
검증 범위
60 km/h · 장거리 경로 미완료 · 통합은 지정 경로 1회
총괄 안정성
통합 실행 6회 중 1회 배정 멈춤 (원인 미확인)
적용 범위
실제 재난 현장 운용 시스템이 아닌 시뮬레이션 프로젝트
Notes: Q: 실제 현장 적용 가능? → 아니다. 지정 조건의 시뮬레이션 검증이며, 위 한계를 먼저 말한다.

## Slide 15
15
BACKUP
E. 무엇이 실제이고, 무엇이 시뮬레이션인가
실제 데이터
· 인제 DEM 지형 · 도로망
· 2019 기상(기상청 ASOS)
· 위성 실제 피해지
물리 시뮬레이션
· PX4 SITL + Gazebo
· UAV x500 · UGV 차량 모델
· 실제 지형 타일 월드 (개인 저장소)
모의 · 단순화
· CA 산불 확산 모델
· 열화상 관측 (SIMULATED)
· 팀 시연: UAV mock · UGV sim
Python · FastAPI · SQLite · PX4 · Gazebo · OpenAI 호환 LLM(gpt-5.5) · GitHub Actions
Notes: Q: 어디까지 실제인가? → 데이터는 실제(지형·도로·기상·피해지), 기체·차량 거동은 PX4·Gazebo 물리 시뮬레이션, 산불·열화상은 모델·모의.

## Slide 16
16
BACKUP
F. 국내 소방 기술 현황 (공개 보도자료 기준)
2025.2.26
소방드론 676대(2024년 말) · 2024년 출동 4,623건 · 재난현장 정보 파악·수색구조
2026.1.16
드론·로봇 정보를 AI가 분석해 화재 확산 경로·자원 배치안을 제시하는 현장지휘체계로 전환 추진
2026.1.16
소방헬기·드론 위치와 기상을 3D 지도로 시각화하는 소방항공 통합관제 플랫폼 고도화
2026.2.25
무인소방로봇 4대 기증 · 2대 실전 투입 · 1.30 충북 음성 공장 화재 첫 투입 (지하·물류창고 등)
2026.3.18
차세대 119 통합체계 정보화전략계획(ISMP) 수립 착수
출처: 소방청 보도자료 (nfa.go.kr) · ADAIR는 이 방향을 산불 시나리오에서 폐루프로 시뮬레이션한 프로젝트이며 기존 체계를 대체하지 않음
Notes: Q: 소방청이 이미 하는 것 아닌가? → 맞다, 방향이 같다. ADAIR는 그 방향(정보수집→판단→배정→공유→재평가)을 산불 시나리오에서 직접 설계·구현해 본 것. 소방청 계획은 '추진 중'으로만 말한다.