## Slide 1
ADAIR
산불 현장 정보를 모으고, 판단하고, 함께 봅니다
Notes: [핵심 메시지] 대형 산불에서는 불만이 아니라 정보와 자원도 함께 폭증한다.
[시간] 약 40초 (영상 25초 + 말 15초)
(영상 재생 — 말하지 않음)
2019년 4월, 강원도 인제 산불 영상입니다.
대형 산불에서는 불만 커지는 게 아닙니다. 현장에서 확인해야 할 정보, 그리고 움직여야 할 자원도 함께 급격히 늘어납니다.
[연결] 그때 현장에서는 무엇이 가장 부족했을까요?

## Slide 2
02
2019 강원 산불백서는 초기 현장정보 부족을 지적했습니다
01
초기 현장정보
부족
재난 발생 초기부터
02
정보수집
전담인력 부재
정보를 모을 전담 인력 없음
03
무전보고
의존
현장 확인 불가
→ 중복 지령 · 혼선
04
지휘 한계를
넘는 자원 집결
타 시·도·중앙
장비 1,245대 집결
2019 강원 산불백서 · 피해·동원 pp.114·118·120 · 「강원 산불이 남긴 교훈」 pp.205–207 (1-3, 4-4, 2-2)
2,871.7 ha
산림 피해 · 3일간 5개 시·군
39,193명
산불진화 동원 인력
2,374대
동원 장비 · 타 시·도·중앙 1,245대
→ 정보를 모으고, 같은 상태를 공유할 구조가 필요했습니다
Notes: [핵심 메시지] 이 프로젝트는 실제 현장이 지적한 문제에서 출발했다.
[시간] 약 55초
2019년 4월 강원 산불은 3일 동안 5개 시·군에서 산림 2,871.7헥타르를 태웠고, 연인원 39,193명, 장비 2,374대가 동원됐습니다. 그중 1,245대는 다른 시·도 소방본부와 중앙구조본부에서 온 장비였습니다.
저희는 2019년 강원 산불백서의 '강원 산불이 남긴 교훈'에서 출발했습니다.
백서는 재난 발생 초기부터 현장 정보 수집이 부족했고, 정보를 모을 전담 인력도 없었다고 적고 있습니다.
산불이 워낙 넓다 보니 상황실과 지휘관이 현장을 직접 확인할 수 없어서, 현장 대원의 무전 보고에 의지해 지휘했고, 그 결과 중복 지령과 혼선이 생겼습니다.
여기에 전국에서 응원 자원이 한꺼번에 모이면서, 관할 통제단이 지휘할 수 있는 수준을 넘는 인력과 장비가 집결했습니다.
백서는 이 밖에도 현장이 너무 넓어 방면별 지휘관 배치가 늦어졌고, 다른 지역에서 온 지원 인력이 그 지역 지리를 잘 몰랐으며, 전체 현장과 잔불 위치를 파악할 드론 같은 장비가 필요하다고 적고 있습니다.
즉 부족했던 건 불을 끌 장비만이 아니라, 지금 현장이 어떤지 알려 주는 '정보'였습니다.
[연결] 그럼 그 뒤로 소방은 어떻게 바뀌어 왔을까요?

## Slide 3
03
소방드론 676대가 2024년 재난현장에 4,623건 출동했습니다
소방드론
676대
출동 4,623건
2024년 · 현장 정보 파악
무인소방로봇
현장 투입 시작
2026년 · 정보 수집·방수
AI·디지털
현장지휘체계
드론·로봇 정보
→ AI 분석
→ 자원 배치안
2026년 · 전환 추진 중
모은 정보를
판단 · 배정 ·
공유 · 재평가까지
하나로
이을 수 있을까?
소방청 보도자료 2025.2.26(소방드론) · 2026.1.16(AI 기반 미래 소방체계 · 소방항공 통합관제) · 2026.2.25(무인소방로봇) · 2026.3.18(ISMP)
함께 추진 중 소방항공 통합관제 플랫폼 고도화 (2026.1) · 차세대 119 통합체계 ISMP 착수 (2026.3)
Notes: [핵심 메시지] 문제는 그대로가 아니라, 장비는 늘었고 소방도 '통합'으로 가고 있다. ADAIR는 그 방향을 직접 해 봤다.
[시간] 약 50초
물론 2019년 이후 아무것도 바뀌지 않은 건 아닙니다.
소방드론은 2024년 말 전국 676대, 그해에만 4,623건 재난 현장에 출동했습니다. 올해 초에는 무인소방로봇도 실제 화재 현장에 들어가 정보 수집과 방수를 했습니다.
그리고 소방청은 올해 1월, 드론과 로봇이 모은 정보를 AI가 분석해 화재 확산 경로와 자원 배치안을 제시하는 'AI·디지털 기반 현장지휘체계'로 전환하겠다고 발표했습니다. 아직 추진 중인 방향입니다.
소방항공 통합관제 플랫폼 고도화와 차세대 119 통합체계 ISMP 착수도 진행 중입니다.
현장은 이미 무인 정보수집과 통합관제로 움직이고 있습니다. 그렇다면 이렇게 모은 정보를, 판단하고 배정하고 공유하는 데까지 하나로 이을 수 있을까요?
[연결] 저희가 만든 ADAIR는 바로 이 질문을 시뮬레이션으로 직접 해 본 시스템입니다.

## Slide 4
04
ADAIR는 정보수집·판단·공유를 하나의 흐름으로 연결했습니다
UAV · UGV
사람이 접근하기 어려운 위치도
원격으로 관측
Orchestrator
여러 자원의 상태를 한 흐름에서
재평가 · 배정
Web Dashboard
전화 · 무전과 함께
같은 화면의 상황정보를 확인
정보수집 + 판단 · 자원배정 + 공통 상황 공유
Feature → Outcome
Notes: [핵심 메시지] 10초 안에 'ADAIR가 무엇인가'를 이해시킨다.
[시간] 약 40초
ADAIR는 세 층으로 되어 있습니다.
맨 아래에서 드론, 즉 UAV와 지상 무인차량 UGV가 현장 정보를 모읍니다.
가운데의 오케스트레이터가 그 정보를 바탕으로 무엇을 먼저 할지 판단하고, 어떤 자원을 보낼지 배정합니다.
그리고 웹 관제판에서 여러 사용자가 같은 상황을 같은 화면으로 봅니다. 실제 지형과 도로 위에 불과 자원이 함께 표시되기 때문에, 그 지역을 잘 모르는 지원 인력도 같은 지도를 보며 상황을 맞춰 볼 수 있도록 설계했습니다.
기존 지휘체계를 대체하자는 게 아니라, 반복적인 상황 확인과 정보 전달을 전화와 무전에만 의존하지 않도록 하자는 겁니다.
[연결] 그런데 이 구조에서 중요한 건, 한 번 배치하고 끝나는 게 아니라는 점입니다.

## Slide 5
05
관측 결과가 다시 Task와 자원배정에 반영됩니다
관측
UAV · UGV
환경 갱신
Environment
판단
위험 · Task 재평가
수행 가능성
Local Agent
Safety 검증
실행
자원 배정
Orchestrator
Web
Dashboard
관측 · 판단 · 배정
상태를 같은 화면에
1회 배치로 끝나지 않습니다 → 환경과 자원 상태가 바뀌면 임무를 다시 판단합니다
Notes: [핵심 메시지] ADAIR는 최적 배치를 한 번 계산하는 시스템이 아니라, 변화를 반영해 다시 판단하는 적응형 폐루프다.
[시간] 약 60초
ADAIR의 기본 동작은 이 고리입니다.
드론과 차량이 관측하면, 그 결과로 환경 상태를 갱신합니다. 갱신된 상태로 위험과 확산을 다시 보고, 필요한 임무를 새로 만들거나 기존 임무를 다시 평가합니다.
그다음 각 드론과 차량이 정말 갈 수 있는지 스스로 판단하고, Safety 검증을 통과해야 실행됩니다.
그리고 실행한 결과가 다시 관측으로 돌아옵니다.
설계상으로는, 예를 들어 바람이 바뀌어 불이 예상과 다른 방향으로 번지면, 그 관측 결과가 환경에 반영되고, 오케스트레이터는 그쪽을 다시 보는 임무를 새로 만들거나, 이미 내린 임무를 다시 평가합니다. 드론을 쓸 수 없으면 지상 차량이 대신 관측을 맡습니다.
산불은 계속 바뀌고 자원 상태도 계속 바뀌기 때문에, 한 번 최적 배치를 계산하고 끝나는 게 아니라 이 고리를 계속 다시 돕니다. 관측·판단·배정 상태는 관제판에서 같이 보입니다. 다만 여러 시간 단계에 걸친 확산 추적 성능은 다음 단계에서 측정합니다.
[연결] 여기서 AI는 어디에 들어갈까요? 그리고 AI에게 이걸 다 맡겨도 될까요?

## Slide 6
06
AI가 제안해도, 검증을 통과해야만 실행됩니다.
LLM
계획 제안
결정론적 검증
형식 · 실제 ID · 입력 상태
Local Agent
수행 가능 여부 판단
Safety
실행 전 안전 검증
실행
자원 예약 · 명령 1회
AI의 역할
시스템의 역할
검증 실패 → 재요청 1회
재실패 · 호출 실패 →
규칙 기반 계획으로 대체
AI가 틀려도 곧바로 드론, 차량 명령이 되지 않습니다.
Notes: [핵심 메시지] AI는 제안만 하고, 실행 권한은 검증을 통과한 시스템에 있다. (가장 중요한 기술 슬라이드)
[시간] 약 90초
AI에게 드론과 차량을 바로 맡겨도 될까요? 저희의 답은 '아니요'입니다.
ADAIR에서 LLM이 하는 일은 두 가지입니다. 위험도가 비슷해서 규칙만으로는 순서를 정하기 어려운 임무들의 출동 순서를 제안하고, 불이 있을 것 같은 구역과 드론·차량별 관측 순서를 제안합니다.
하지만 LLM은 장비에 직접 명령하지 않습니다.
LLM이 낸 계획은 먼저 결정론적 검증을 거칩니다. 형식이 맞는지, 실제로 있는 임무와 자원과 구역만 썼는지, 지금 상태를 보고 만든 계획인지 확인합니다. 좌표나 위험 점수 같은 숫자는 아예 만들 수 없게 막아 두었습니다.
통과하면 각 드론과 차량이 정말 수행할 수 있는지 스스로 판단하고, 마지막으로 Safety 검증까지 통과해야 실행됩니다.
검증에 실패하면 오류 목록과 함께 한 번 다시 요청하고, 그래도 실패하거나 AI 호출 자체가 실패하면 멈추지 않고 규칙 기반 계획으로 대체합니다.
그래서 왜 AI를 쓰느냐고 물으신다면, 규칙으로 정하기 애매한 판단을 돕기 위해서이고, AI가 틀리면 어떻게 하느냐고 물으신다면, 형식·ID·상태가 틀린 제안은 걸러지고, 실행은 Local Agent와 Safety를 통과해야만 된다고 답할 수 있습니다.
AI는 제안하고, 시스템이 검증한 뒤 실행합니다.
[연결] 이렇게 판단된 결과는 실제로 어떻게 보일까요?

## Slide 7
07
산불·기상·UAV·UGV·임무 상태를 한 화면에 모았습니다
1
2
3
4
1 산불 · 피해 범위 2 풍향 · 풍속 3 UAV · UGV 위치 · 상태 4 총괄 임무 진행 · ETA는 2D 관제판 ·
2019 인제 산불 재현 시뮬레이션 → 여러 사용자가 같은 상태정보를 확인
Notes: [핵심 메시지] 산불, 바람, 드론·차량 상태, 임무 진행을 한 화면에서 공유한다.
[시간] 약 45초
실제 ADAIR 관제 화면입니다. 2019년 인제 산불을 재현한 시뮬레이션입니다.
지도 위에 시뮬레이션으로 탄 자리와 위성 자료를 가공·보정한 참조 피해 범위가 겹쳐 보이고, 바람의 방향과 세기가 함께 표시됩니다.
드론과 차량이 지금 어디에 있고 어떤 상태인지, 그리고 오른쪽에는 오케스트레이터가 내린 임무가 어디까지 진행됐는지가 보입니다.
이 3D 화면 말고도, 2D 관제판에서는 지상 차량의 도착 예정 시간과 막힌 도로, 출동 상태를 표로 바로 볼 수 있습니다. 사용자 테스트에서도 출동 상태와 도착 예정 시간을 한 화면에서 보는 점이 좋았던 점으로 꼽혔습니다.
상황실에서도, 지휘관도, 다른 지역에서 온 지원 인력도 같은 화면을 보면서 같은 상황을 이해할 수 있게 하는 것이 목표입니다.
[연결] 이 시스템은 다섯 명이 각자의 모듈을 맡아 하나로 연결했습니다.

## Slide 8
08
5명이 5개 모듈을 맡고 API 계약과 통합시험으로 연결했습니다
Web Dashboard · 시스템 통합 · 로그
이원규
Orchestrator · Safety
박수진 (+ UGV 제어 SW 연동)
Environment
김은주 산불 · 기상 · 지형
UAV Agent
김동현
UGV Agent
박유홍
API 계약
+ GitHub Actions 통합시험
IT-01·02 · INT-01~05
전 단계 통과
2026.10.14 · 팀 main
모듈 분담 → API 계약 → 팀 main 코드 변경마다 자동 통합시험 → 하나의 시스템으로 통합
Notes: [핵심 메시지] 다섯 명이 모듈을 나눠 맡고, API 계약과 통합 시험으로 하나의 폐루프로 연결했다.
[시간] 약 35초
김은주 님이 산불 확산과 기상, 지형을 다루는 환경 모듈을, 김동현 님이 드론 에이전트를, 박유홍 님이 지상 차량 에이전트를 맡았습니다.
이원규 님이 전체 시스템 통합과 관제판, 로그를 맡았고, 저 박수진이 오케스트레이터와 Safety, 그리고 지상 차량을 실제 기체용 제어 소프트웨어인 PX4에 연동하는 일을 맡았습니다.
각자 만든 모듈은 미리 정한 API 계약과 통합 시험으로 연결했고, GitHub에서 코드가 바뀔 때마다 통합 시험이 자동으로 돌도록 해서 서로의 변경이 전체 흐름을 깨지 않는지 확인했습니다. 발표 직전인 10월 14일 기준 팀 main에서 IT-01·02, INT-01부터 05까지 전 단계 통과했습니다.
[연결] 그럼 이 시스템이 실제로 어떻게 돌아가는지 보여드리겠습니다.

## Slide 9
09
ADAIR 최종 시연 영상 (약 75초)
영상 삽입 위치 — 클릭 재생
Notes: [핵심 메시지] 관측 → 판단 → 배정 → 복귀가 이어지는 모습을 시연 영상으로 보여 준다.
[시간] 약 85초 (말 10초 + 영상 약 75초)
마지막으로 시연입니다. 산불이 발생하면 드론이 출동해 관측하고, 그 결과로 환경이 갱신되고, 지상 차량이 투입되고, 임무가 끝나면 복귀하는 흐름을 보시겠습니다.
(영상 재생 — 장면에 맞춰 짧게만 짚기: "지금 드론이 출동합니다", "관측 결과가 반영됐습니다", "지상 차량이 배정됐습니다", "임무를 마치고 복귀합니다")
[마무리 → 다음 슬라이드로 넘기며] 이상으로 ADAIR 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

## Slide 10
10
판단 로직부터 UAV-UGV의 가상 환경 내 이동·협업까지 검증했습니다
434 passed
총괄 자동시험 통과
96/96
UGV 교차로 반복 통과
37.4 km
UGV 장거리 주행
1,082초
UAV + UGV 통합 운용
35.2초
실제 LLM 계획 응답
10명 → 1건
사용자 테스트 → UI 반영
→ 판단 · 이동 · 관측의 연결을 지정 시뮬레이션 조건에서 확인했습니다
Notes: [용도] 시연 영상 뒤 "이상으로 발표를 마치겠습니다"라고 말할 때 화면에 남겨 두는 장. 따로 설명하지 않는다.
[숫자별 조건 — 질문 시]
434 passed: 10/15 현재 코드, 실패 0, 실연동(LLM·기체) 3파일 제외. LLM 호출 434회가 아님.
96/96: 지정 교차로 16곳 × 지면 2종 × 3회, 98회 중 무효 2 제외, 서스펜션 후보 조건. 전체 도로 성공률 100%가 아님.
37.4 km: 평지 Gazebo 월드 1회, 51분 26초, 작은 도로 띠 이탈 1건(0.11 m) 별도 기록.
1,082초(18분 02초): UAV 1 + UGV 1, 배정→이동→모의 관측→복귀·반납, LLM 끔, 화재 1셀, 1회. UGV 이탈·전복 0, UAV 최소 지형 여유 85.2 m.
35.2초: gpt-5.5 1회, 형식 수리·규칙 대체 0, UGV 3지점 실행 + 운용자 지원 1건 (별도 16분 33초 운용).
10명 → 1건: 현장 시연 10명(2026.10.6), 소수점 표시 개선 commit 4849ce3.
다음 단계: 화재 테두리 발견 성능은 아직 측정 전.
질문이 들어오면 해당 백업 슬라이드(Q1~Q10)로 이동.
주의: Orchestrator 434와 UGV 161은 별도 테스트 집합이므로 합산해 말하지 않는다.
주의: 1,082초는 18분 02초. '20분'이라고 말하지 않는다.
주의: 96/96은 지정 교차로·후보 조건의 결과이지 전체 도로 성공률 100%가 아니다. 37.4 km는 평지 월드 1회.
주의: 화재 발견 성능(테두리 발견률 등)은 아직 측정 전. 질문 시 '다음 단계'라고 답한다.
주의: 배포 URL은 발표 당일 서버를 켠 뒤 다른 기기로 접속 확인. 안 되면 '외부 접속' 줄은 말로 언급하지 않는다.

## Slide 11
11
BACKUP
Q1. 이 문제가 정말 중요한 문제인가요?
초기 정보수집
재난 발생 초기부터 현장 정보수집 부족
전담 인력
정보수집 전담인력 부재
현장 확인
넓은 현장을 상황실 · 지휘관이 직접 확인하기 어려움
무전 의존
현장 확인 불가 → 무전보고 의존 → 중복 지령 · 혼선
지원 자원
응원 자원 동시 집결로 지휘 한계 초과 (2-2) · 타 시·도 인력 지리 숙지 부족 (3-2)
A.
산림 2,871.7 ha 피해 · 연인원 39,193명 · 장비 2,374대가 동원된 현장에서 공식 기록된 문제입니다
2019 강원 산불백서 · 피해·동원 pp.114·118·120 · 「강원 산불이 남긴 교훈」 pp.205–207
Notes: Q1: 문제가 중요한가? → 2019 강원 산불백서에 공식 기록된 현장 문제. 초기 정보수집 부족, 전담인력 부재, 현장 확인 어려움, 무전보고 의존으로 인한 중복 지령, 대규모 지원자원 지휘 부담. 출처 페이지(pp.205–207)까지 말할 수 있게 준비.

## Slide 12
12
BACKUP
Q2. 그 문제는 지금 소방에서 어떻게 해결하고 있나요?
2025.2.26
소방드론 676대(2024년 말) · 2024년 출동 4,623건 · 재난현장 정보 파악·수색구조
2026.1.16
드론·로봇 정보를 AI가 분석해 화재 확산 경로·자원 배치안을 제시하는 현장지휘체계로 전환 추진
2026.1.16
소방헬기·드론 위치와 기상을 3D 지도로 시각화하는 소방항공 통합관제 플랫폼 고도화
2026.2.25
무인소방로봇 4대 기증 · 2대 실전 투입 · 1.30 충북 음성 공장 화재 첫 투입 (지하·물류창고 등)
2026.3.18
차세대 119 통합체계 정보화전략계획(ISMP) 수립 착수
출처: 소방청 보도자료 (nfa.go.kr) · ADAIR는 이 흐름을 산불 시나리오에서 하나의 폐루프로 연결해 본 시뮬레이션 프로젝트 (기존 체계 대체 아님)
A.
드론 · 무인로봇 · 항공 통합관제로 정보수집과 공유를 보강하고, AI 분석 · 자원배치 연결로 발전 중입니다
Notes: Q2: 지금 소방은? → 소방드론·무인로봇·항공 통합관제로 정보수집과 공유를 보강하고 있고, 드론·로봇 정보를 AI 분석과 자원배치까지 연결하는 방향으로 발전 중(추진·고도화·착수 단계). 저희는 그 흐름을 산불 시나리오에서 하나의 폐루프로 연결해 봤습니다.

## Slide 13
13
BACKUP
Q3. 누가 이 시스템을 쓰나요?
산불 상황실
산불 · 기상 · 자원 · 임무 진행을 한 화면에서 확인
현장 지휘관
직접 확인하기 어려운 구역을 UAV · UGV 관측 결과로 확인
타 지역 지원 인력
실제 지형 · 도로 위 공통 지도로 위치 파악 (백서: 지리 숙지 부족)
사용자 테스트
서로 다른 사용자 10명 · 현장 시연 피드백 (2026.10.6) · 참여자 : 일반인
범위
사용 시나리오 설정 단계 · 실제 소방 조직 도입 검증은 아님
A.
산불 상황실 · 현장 지휘관 · 타 지역 지원 인력이 같은 상황정보를 공유하는 것을 시나리오로 잡았습니다
Notes: Q3: 누가 쓰나? → 산불 상황실, 현장 지휘관, 타 지역에서 투입된 지원 인력이 같은 상황정보를 공유하는 것을 사용 시나리오로 잡음. 백서에서 지원 인력의 지리 숙지 문제가 지적됐기 때문에 실제 지형·도로 위 공통 관제판과 연결된다. 실제 소방 조직 도입을 검증한 것은 아니라고 분명히.

## Slide 14
14
BACKUP
Q4. ADAIR의 핵심 기술은 무엇인가요?
A.
개별 드론 · 차량이 아니라, 계속 변하는 환경과 여러 자원을 하나의 폐루프로 연결하는 오케스트레이션 구조입니다
관측
UAV · UGV
→
환경 갱신
Environment
→
Task 재평가
Orchestrator
→
수행가능성
Local Agent
→
Safety
실행 전 검증
→
실행
자원 예약 · 명령
→
재관측
다시 처음으로
↺ 재관측 결과가 다시 환경 갱신으로 들어가 Task와 자원배정을 다시 판단
변하는 환경
관측마다 총괄의 인지 지도 갱신 → 위험과 Task를 다시 평가
여러 자원
UAV · UGV의 상태와 수행가능성을 매번 다시 확인한 뒤 배정
실행 통제
LLM 제안도 Validator · Local Agent · Safety를 통과해야 실행
본문 05 (폐루프) · 06 (LLM 통제) 참조
Notes: Q4: 핵심 기술 / 제일 어려웠던 것? → 개별 드론이나 차량이 아니라, 계속 변하는 환경과 여러 자원을 하나의 폐루프로 연결하는 오케스트레이션 구조. 관측 → 환경 갱신 → Task 재평가 → Agent 수행가능성 → Safety → 실행 → 재관측.

## Slide 15
15
BACKUP
Q5. 기존 드론 · 소방 관제 시스템과 무엇이 다른가요?
A.
방향은 소방청과 같습니다. 차이는 환경 변화 · 자원 상태 · Agent 판단 · Safety · 재계획을 하나의 폐루프로 연결했다는 점입니다
장비 중심
드론 관측 / 로봇 투입 / 위치 관제
→
ADAIR
관측 → 판단 → 배정 → 안전검증 → 실행 → 재관측 → 재평가
상황 공유
전화 · 무전 중심 → 공통 상황판 병행
자원 배치
1회 배치가 아니라 → 관측 결과에 따라 재평가
AI 계획
AI 제안을 바로 실행하지 않고 → 검증 후 실행
※ ADAIR 설계에서 택한 구조입니다. 기존 소방시스템에 이런 기능이 없다고 단정하지 않습니다
소방청 현황은 Q2 · 공개 보도자료 기준
Notes: Q5: 기존 관제와 차이 / 소방청도 이미 하지 않나? → 방향은 같다. 차이는 개별 장비의 관제가 아니라, 환경 변화·자원 상태·Agent 판단·Safety·재계획을 하나의 폐루프로 연결했다는 점. 단, '기존 소방시스템에는 이런 기능이 없다'고 단정하지 않는다.

## Slide 16
16
BACKUP
Q6. 실제로 검증했나요?
자동 통합 시험 (CI)
팀 main · GitHub Actions
IT-01·02 · INT-01~05 통과 (10.14)
총괄 자동시험
ADAIR · 10.15
434 passed · 실패 0 (실연동 3파일 제외) · UGV 161 passed (10.14)
PX4 · Gazebo 통합
ADAIR · 10.11
UAV 1 + UGV 1 · 1,082초 · UGV 이탈·전복 0 · UAV 최소 지형 여유 85.2 m
LLM 실호출
ADAIR · 10.11
gpt-5.5 1회 · 35.2초 · 수리·대체 0 · UGV 3지점 + 운용자 지원 1건 (16분 33초 운용)
UGV 이동
ADAIR · 10.13~14
교차로 유효 96/96 · 평지 37.4 km(1회) · 내리막 정지 6/6 (후보 조건)
근거: docs/intergration/04 · CI범위 시험결과 · UGV S1 재검증 · 평지 A→B · 최종500Hz 경사 (ADAIR) · 수치 합산 안 함
A.
네. 다만 실제 재난현장이 아니라, 지정된 시뮬레이션 조건에서 검증했습니다
Notes: Q6: 실제로 검증했나? → 총괄 판단과 실행 상태는 434개 자동시험으로, 이동 계층은 PX4·Gazebo에서 별도로 검증. 교차로 16곳×지면 2종×3회 유효 96회 통과, 평지 37.4 km 완료, UAV+UGV 통합 운용과 실제 LLM 계획 실행도 확인. 434개는 LLM 호출 434회가 아니다. 숫자는 합산하지 않는다.

## Slide 17
17
BACKUP
Q7. AI가 틀리면 어떻게 하나요?
무엇을 제안하나
· 출동 순서 추천 — 위험도가 비슷한 임무 묶음
· 관측 계획 — 예상 화재 구역 · 자원별 관측 순서
무엇을 못 하나
· 좌표 · 고도 · 위험 점수 생성 (출력 칸 없음)
· 장비 직접 명령 · Safety 우회
어떻게 검증하나
· 형식 · 자료형 · 입력 상태(state_version · hash)
· 입력에 있는 임무 · 자원 · 구역 ID만 · 중복 · 누락
실패하면
· 오류 목록으로 1회 재요청 → 그래도 실패 시 규칙 계획
· 60초 초과 · 호출 50회 초과 · 키 없음 → 규칙 계획
모델 gpt-5.5 (OpenAI 호환 API) · 대표 정상 통합 시연에서는 LLM 관측 계획을 끔 — 계획 지점까지의 UGV 경로가 사전 검증 경로가 아니므로
A.
AI에는 실행권이 없습니다. 규칙으로 고르기 애매한 순서 · 관측계획을 제안만 하고, 검증 실패 시 규칙 계획으로 대체합니다
Notes: Q7: AI가 틀리면? / 규칙이면 되지 왜 AI? → 규칙으로 순서·관측 구역을 정하기 애매한 경우의 판단 보조. AI가 틀리면? → 검증 실패 시 재요청 1회, 그래도 실패하면 규칙 계획. 실행 전 Local Agent·Safety에서 한 번 더 걸러진다.

## Slide 18
18
BACKUP
Q8. 실제 사용자가 써봤나요?
좋았던 점
· 실제 지형 기반 지도와 산불 확산 표현
· 화재와 대응 자원을 한 화면에서 확인
· 출동 상태 · 도착 예정 시간(ETA) 표시
개선 요청 → 우선순위 (계획)
1 현재 상황 · 임무 목적 요약
2 격자 번호 대신 실제 지명 병기
3 신고 → 출동 → 도착 → 복귀 타임라인
4 지도 클릭으로 위치 선택
5 풍향 화살표 · 드론 이동 목적 표시
근거: docs/common/ADAIR_사용자_피드백.md (참여자 식별정보 미기록) · 우선순위 5개는 계획 단계 · 실제 반영 1건은 다음 장
A.
네. 서로 다른 사용자 10명 · 현장 시연 2026.10.6 · 정성 평가 (제품 성능 · 사업성 입증 자료 아님)
Notes: Q8: 사용자 테스트 했나? → 팀원 5명이 각자 2명씩, 서로 다른 10명. 우선순위 5개 개선 과제는 '계획' 상태라는 점을 분명히. 실제 반영 1건은 다음 장.

## Slide 19
19
BACKUP
Q8-2. 피드백이 실제 코드 변경으로 이어졌나요?
A.
네. 사용자 의견 1건을 commit 4849ce3로 반영했습니다
사용자 의견 “좌표·기상값 소수점 표시가 너무 길어 읽기 어려움”
풍속
소수 15자리 → 1자리
예: 4.401216061535382 / 5.7 m/s
위 · 경도
소수 7자리 → 5자리
약 1 m 단위 · 38.06138
고도
소수 1자리 유지
199.2 m
※ 두 캡처는 서로 다른 실행 · 시각이라 풍속 값 자체는 다름 — 비교 대상은 표시 자릿수
근거: commit 4849ce3 · docs/common/ADAIR_사용자_피드백.md · 나머지 개선 요청은 계획 단계
Notes: Q8-2: 피드백을 실제로 반영했나? → 사용자 1명의 '소수점 표시가 길어 읽기 어렵다'는 의견을 풍속 소수 1자리, 위·경도 소수 5자리, 고도 소수 1자리 유지로 정리해 commit 4849ce3로 반영. 나머지 개선 요청은 계획 상태.
캡처의 풍속 값(4.40 vs 5.7)이 다른 건 두 캡처의 실행·시각이 달라서. 비교 대상은 자릿수.

## Slide 20
20
BACKUP
Q9. 실제 현장에 바로 적용할 수 있나요?
관측 · 산불 모델
열화상은 모의(SIMULATED) · 산불 CA는 진화 효과 · 국지풍 미반영
UGV 주행
실제 지형 2.4 km 중거리: 도착 0.17 m · 로그 정렬 실패로 전체 판정 FAIL 유지
검증 범위
실제 지형 A↔B 장거리 · 60 km/h 원안 미완료 · 통합 운용은 지정 조건 1회
총괄 안정성
통합 실행 6회 중 1회 35분간 PENDING · 미배정 (무효 회차 보존, 원인 추가 확인)
발견 성능
화재 테두리 · 발견률 3개 지표는 구현만 확인 — 장시간 반복 측정 전
A.
아닙니다. 현재는 시뮬레이션 프로젝트이며, 확인된 한계는 다음과 같습니다
Notes: Q9: 실제 현장 적용 가능? → 아니다. 지정 조건의 시뮬레이션 검증이며, 위 한계를 먼저 말한다. 결론 문장: 판단·이동·관측 통합의 연결 가능성과 지정 조건의 운용을 단계별 시험으로 확인했고, 실패 사례도 원인 분리와 재시험에 활용했다. 이제 장시간 화재 확산 조건에서 발견 성능을 정량 비교하는 단계다.

## Slide 21
21
BACKUP
Q10. 어디까지 실제이고, 어디부터 시뮬레이션인가요?
실제 데이터
· 인제 DEM 90 m · 임상도
· 도로망 · 수역 · 건물
· 2019.4.4 기상청 ASOS 211
· 위성 피해지 참조 (Sentinel-2 가공·보정 약 345 ha)
물리 시뮬레이션
· PX4 SITL + Gazebo
· UAV x500 · UGV 차량 모델
· 실제 지형 타일 월드 (개인 저장소)
모의 · 단순화
· CA 산불 확산 (90 m 격자 · 1스텝 35분 · 인제 사례로 보정)
· 바람은 지도 전체 균일 · 국지풍 미반영
· 진화 · 살수 효과 없음
· 열화상 관측 (SIMULATED)
· 팀 시연: UAV mock · UGV sim
Python · FastAPI · SQLite · PX4 · Gazebo · OpenAI 호환 LLM(gpt-5.5) · GitHub Actions
A.
입력 데이터는 실제, 기체 · 차량은 물리 시뮬레이션, 산불 확산은 실제 데이터로 구동한 CA 모델,
열화상은 모의입니다
Notes: Q10: 어디까지 실제인가? → 입력 데이터는 실제(DEM·임상도·도로·수역·건물·ASOS 기상·위성 피해지 참조). 기체·차량 거동은 PX4·Gazebo 물리 시뮬레이션. 산불은 실제 데이터로 구동한 CA 모델로, 2019 인제 19시 약 10 ha와 위성 피해지에 맞춰 보정했지만 다른 산불에 일반화 검증은 안 됨. 바람은 관측소 값을 지도 전체에 균일 적용, 진화 효과 없음. 열화상은 모의.